## Slide 1: Membangun Lab FO SMK TKJ
Dewi Yuda Ningrat, S.Pd
SMKN 11 Malang

## Slide 2
Penyambungan Kabel FO dengan Fusion Splicer

## Slide 3: Alat dan Bahan
Fusion Splicer
Cleaver
Stripper
Tissue dan Alkohol
Protection Sleeve
Kabel FO 6 Core
Cutter

## Slide 4: Langkah-Langkah Penyambungan...
Siapkan kabel fiber optic 6 core
Kupas kulit luar (cable jacket) kabel fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
1
2

## Slide 5: Langkah-Langkah Penyambungan...
Kupas tube (coating) fiber optic dengan panjang kupasan sesuaikan dengan kebutuhan
Kupas pelindung (cladding) core fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
4
3

## Slide 6: Langkah-Langkah Penyambungan...
Bersihkan core dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau alkohol 70%
Potong ujung core fiber optic dengan cleaver
6
5

## Slide 7: Langkah-Langkah Penyambungan...
Pasang protection sleeve atau termofit sebelum penyambungan fiber optic
Masukkan kedua ujung core fiber optic di splicer untuk proses penyambungan kabel fiber optic
8
7
*) batas maksimal redaman hasil penyambungan 0,2 dB

## Slide 8: Langkah-Langkah Penyambungan...
Letakkan protection sleeve dibagian fiber optic yang sudah disambung dan panaskan melalui pemanas yang terdapat di splicer
9
10
Ilustrasi hasil penyambungan fiber optic
Coating
cladding
core
Coating
cladding
core
Protection sleeve

## Slide 9
Penyambungan Kabel FO secara manual

## Slide 10: Alat dan Bahan
Cleaver
Stripper
Tissue dan Alkohol
Adapter SC/UPC
Kabel FO 6 Core
Fast Connector
Cutter

## Slide 11: Langkah-Langkah Penyambungan...
Siapkan kabel fiber optic 6 core
Kupas kulit luar (cable jacket) kabel fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
1
2

## Slide 12: Langkah-Langkah Penyambungan...
Kupas tube (coating) fiber optic dengan panjang kupasan sesuaikan dengan kebutuhan
Kupas pelindung (cladding) core fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
4
3

## Slide 13: Langkah-Langkah Penyambungan...
Bersihkan core dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau alkohol 70%
Potong ujung core fiber optic dengan cleaver
6
5

## Slide 14: Langkah-Langkah Penyambungan...
Pasang fast connector pada ujung core fiber optic
Masukkan kedua ujung fiber optic yang sudah terpasang fast connector pada adapter SC
8
7
Coating
cladding
core
Ilustrasi penyambungan fiber optic secara manual
Fast Conn
Fast Conn
Adapter
Coating
core
core
cladding
cladding
9

## Slide 15
Terminasi kabel fo dengan fusion splicer

## Slide 16: Alat dan Bahan
Fusion Splicer
Cleaver
Stripper
Tissue dan Alkohol
Protection Sleeve
Kabel FO 6 Core
Cutter
Pigtail Patch cord

## Slide 17: Langkah-Langkah Terminasi Fiber Optic...
Siapkan kabel fiber optic 6 core
Kupas kulit luar (cable jacket) kabel fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
1
2

## Slide 18: Langkah-Langkah Terminasi Fiber Optic...
Kupas tube (coating) fiber optic dengan panjang kupasan sesuaikan dengan kebutuhan
Kupas pelindung (cladding) core fiber optic sesuai kan dengan kebutuhan...
4
3

## Slide 19: Langkah-Langkah Terminasi Fiber Optic...
Bersihkan core dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau alkohol 70%
Potong ujung core fiber optic dengan cleaver
6
5

## Slide 20: Langkah-Langkah Terminasi Fiber Optic...
Pasang protection sleeve atau termofit sebelum penyambungan fiber optic
Ikuti langkah 1 s.d 6 untuk pigtail yang akan di sambung dengan ujung kabel fiber optic
8
7

## Slide 21: Langkah-Langkah Terminasi Fiber Optic...
Letakkan ujung kabel fiber optic dan ujung pigtail pada splicer untuk proses penyambungan dan setelah selesai letakkan protection sleeve pada bagian sambungan dan panaskan
9
10
Ilustrasi hasil terminasi fiber optic
Coating
cladding
core
Connector
cladding
core
Protection sleeve
Pigtail SC
*) Untuk terminasi kabel fo secara manual bisa diikuti seperti langkah-langkah penyambungan kabel fo secara manual dari langkah 1 s.d langkah 8 dalam slide sebelumnya

## Slide 22
Pembuatan Lab FO Sederhana

## Slide 23: Material dan Estimasi Biaya
Material | Volume | Satuan | Harga | Jumlah | Keterangan
Routerboard | 1 | Unit | 1.000.000 | 1.000.000 | RB 450 G
Switch Manageable | 1 | Unit | 3.900.000 | 3.900.000 | TP Link Jetstream
Media Converter | 3 | Set | 700.000 | 2.100.000 | Gigabit
OTB | 1 | Unit | 600.000 | 600.000 | 12 Core
ODP | 1 | Unit | 275.000 | 275.000 | 12 Core
Rowset | 3 | Unit | 15.000 | 45.000 | 2 Core
Kabel FO 6 Core | 20 | Meter | 3.500 | 70.000 | -
Patch Cord | 6 | Pcs | 25.000 | 150.000 | 3 Meter
Drop wired 2 core | 10 | Meter | 2.000 | 20.000 | -
Fast Connector SC | 12 | Pcs | 4.000 | 48.000 | -
Adapter SC | 12 | Pcs | 2.000 | 24.000 | -
Total |  |  |  | 8.232.000 | 
*)Material belum termasuk pembuatan rak, tiang 2 unit dan kelengkapannya serta meja tester

## Slide 24: Alat Kerja dan Estimasi Biaya
Paket FTTH Tools 1. Carrying Bag of whole kits x 1 2. Optical Power Meter x 1 3. SC transfer connector for power meter x 1 4. Protected Bag for Locator x 1 5. 5mw Laser Pinter Visual Fault Locator 5km x 1 6. Fiber Cleaver FC-6S X 1 7. Bag for cleaver X 1 8. CFS-2 Fiber Optic Cable Stripper X 1 9. FTTH Drop Cable Stripper X 1 10. Alcohol bottle X 1 11. Fixed length rail X 1 12. Small Allen Wrench X 3
Harga Rp.515.000
*) Sumber Tokopedia
Total biaya = material + alat kerja
Rp.8.747.000,-
*) Untuk material dan alat kerja disesuaikan dengan kebutuhan rasio pembelajaran

## Slide 25: Skema Lab FO Sederhana
MC
ROUTER
Switch Manage
OTB
ODP
JB
Internet
MC
Roset
PC/Laptop
MC
Roset
PC/Laptop
MC
Roset
PC/Laptop
MC

## Slide 26: Panduan.....
Tester
OTB
switch
router
MC
MC
MC
JB
ODP
2 M
1 M
1 M
2 M
4”
Roset
Roset
Roset
MC
MC
MC
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
UTP
Patch Cord
Kabel FO 6 Core
Drop Wired 2 Core
Patch Cord
UTP
Besi Rak Siku
Besi Pipa 4”
Besi plat
Block board

## Slide 27: Panduan.....
OTB
switch
OTB
switch
router
MC
MC
MC
1
router
Hubungkan router ke switch menggunakan kabel UTP
Setting VLAN di salah satu port ethernet pada router
Setting trunk di salah satu port pada switch manageable
Setting access port di beberapa port switch sesuai dengan VLAN yang sudah dibuat di router
Hubungkan beberapa access port pada switch dengan media converter FO menggunakan kabel UTP
Hubungkan media converter FO dengan OTB menggunakan patch cord FO
MC
MC
MC
OTB
*) Pasang adapter SC UPC jika di OTB belum terdapat adapter
!

## Slide 28: Panduan.....
JB
MC
OTB
MC
MC
2
Hubungkan OTB (optical termination box) dengan JB (Joint Box/Joint Closure)
Untuk menghubungkan OTB dan JB dapat dilakukan dengan terminasi pada ujung kabel fiber optic dari JB dan disambungkan pada adapter yang terdapat di OTB
Dari MC
Ke JB
Adapter
Fast Conn**
Pigtail*
Kabel FO 6 Core Ke JB
Terminasi Kabel FO
Patch Cord
OTB(Optical Termination Box)
Terminasi kabel FO dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menyambungkan kabel FO dan pigtail* menggunakan fusion splicer dan dengan cara manual menggunakan fast connector**
Cara terminasi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya
*)Terminasi kabel fo adalah proses pemasangann konektor pada kabel fiber optic

## Slide 29: Panduan.....
JB
ODP
3
Adapter
Fast Conn**
Pigtail*
OTB
Terminasi Kabel FO
Kabel FO Dari OTB
Kabel FO Ke ODP
Langkah berikutnya terminasi ujung kabel FO dari arah OTB di JB kemudian sambungkan ke adapter yang terdapat di JB
Untuk menghubungkan JB dan ODP dapat dilakukan dengan terminasi pada ujung kabel fiber optic dari ODP dan disambungkan pada adapter yang terdapat di JB
Terminasi kabel FO dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menyambungkan kabel FO dan pigtail* menggunakan fusion splicer dan dengan cara manual menggunakan fast connector**
Cara terminasi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya
Kabel FO Dari OTB
Kabel FO Ke ODP

## Slide 30: Panduan.....
MC
Tester
ODP
Roset
Roset
Roset
MC
MC
MC
JB
4
Adapter
Fast Conn**
Pigtail*
Terminasi Kabel FO
Kabel FO Dari JB
Drop Wired Ke rowset
Kabel FO Dari JB
Drop Wired 2 core Ke rowset
Langkah berikutnya terminasi ujung kabel FO dari arah JB di ODP kemudian sambungkan ke adapter yang terdapat di ODP
Untuk menghubungkan ODP dan Rowset dapat dilakukan dengan terminasi pada ujung kabel fiber optic dari rowset dan disambungkan pada adapter yang terdapat di ODP
Terminasi kabel FO dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menyambungkan kabel FO dan pigtail* menggunakan fusion splicer dan dengan cara manual menggunakan fast connector**
Cara terminasi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya

## Slide 31: Panduan.....
MC
Tester
Roset
Roset
Roset
MC
MC
MC
ODP
5
Adapter
Fast Conn**
Pigtail*
Terminasi Kabel FO
Drop wired 2 core dari ODP
Patch Cord ke MC
Patch Cord
Langkah berikutnya terminasi ujung kabel FO dari arah ODP di rowset kemudian sambungkan ke adapter yang terdapat di rowset
Untuk menghubungkan rowset dan media converter dapat dilakukan dengan memasang patch cord dari media converter dan disambungkan pada adapter yang terdapat di rowset
Terminasi kabel FO dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menyambungkan kabel FO dan pigtail menggunakan fusion splicer* dan dengan cara manual menggunakan fast connector**
Cara terminasi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya
Drop Wired 2 core dari ODP
Kabel UTP ke end device

## Slide 32: Praktek Siswa...
Praktek penarikan kabel fo 6 core
Praktek penarikan drop wire 2 core
Praktek crimping kabel UTP
1
2
Praktek pemasangan JB, ODP, Rowset
Praktek sambung FO di JB, ODP, Rowset
3
Praktek terminasi FO di OTB, JB, ODP, Rowset
Praktek konfig vlan - access port
Praktek konfig vlan – trunk port
4
Praktek konfig IP Address & VLAN
Praktek konfig DHCP Server
5
Praktek konfig NAT dan Firewall
Praktek konfig Simple Queue
Praktek konfig Tree Queue
Praktek konfig static route
Praktek konfig OSPF dan BGP
Praktek konfig IP Static & DHCP di laptop/PC

## Slide 33: TERIMA KASIH ....